## Slide 1: Protocolli di Interconnessione
Corso di Calcolatori elettronici m
A cura di umberto laghi - 1092993

## Slide 2: Situazione attuale – problema
Aumento funzionalità dei chip
Aumento costo dei PP
Problemi di scaling

## Slide 3: Situazione attuale – conseguenze
Resa minore
Costi più alti
72 mm2
600 mm2

## Slide 4: soluzione
Day of Reckoning ipotizzato da Moore
Collegare più chiplet o chip specifici

## Slide 5: Livelli di interconnessione

## Slide 6: Idee comuni
Sfruttare infrastruttura già esistente
Protocollo open
Bassa latenza
Alto bandwidth
Power efficient
Conveniente
Astrazione a livello HW
Cache coherent

## Slide 7: Protocolli analizzati
In package:
In system:
dalla versione 2.0

## Slide 8: Cxl 3.0
Connessione tra CPU x86 e acceleratori
Coerenza tra la memoria della CPU e quella dell’acceleratore
Basato su PCIe 6.0
Bandwidth teorico massimo di 256GB/s
Topologia fabrics, non gerarchica

## Slide 9: Sotto-protocolli e dispositivi
Sotto-protocolli:
  CXL.io
  CXL.cache
  CXL.memory (CXL.mem)
Dispositivi:
  Tipo 1
  Tipo 2
  Tipo 3

## Slide 10: Gestione della memoria degli acceleratori
Modello Master-Subordinate
Gestita dall’host (CPU) → Host-Managed Device Memory (HDM)
Modelli di coerenza memoria dell’acceleratore:
  Host-only coherent (HDM-H)
  Device coherent (HDM-D)
  Host coherent using Back-Invalidation Snoop (HDM-DB)

## Slide 11: Type 1 and 3 devices
Tipo 1 – Coerenza garantita con meccanismo di snooping
Tipo 3 – Espansione passiva di memoria gestita con HDM-H

## Slide 12: Type 2 devices
Coerenza garantita in due modi:
  HDM-D → Bias-Based coherency model
  HDM-DB → Back-Invalidate Snoop coherency model

## Slide 13: Bias-based coherency
Usa CXL.cache
Due stati per la memoria del dispositivo:
  Host Bias
  Device Bias
Minore Latenza

## Slide 14: Back-invalidation snoop – 1
Protocollo MESI
Concetto di snoop
Usa CXL.memory
Richieste del dispositivo
Cambio di stato in seguito a ricezione di SnpInv. Le risposte sono inviate all’Home Agent

## Slide 15: Back-invalidation snoop – 2
Flusso di RD del dispositivo

## Slide 16: Back-invalidation snoop – 3
Flusso di WR del dispositivo

## Slide 17: Ccix «see 6»
Coerenza tra memorie dei chip
Chip come peer → simmetrico
Più livelli
Agnostico al protocollo

## Slide 18: Agenti e topologie
Si occupano di orchestrare la coerenza
Request Agent
Home Agent
Slave Agent
Error Agent
Più topologie possibili

## Slide 19: Protocollo di coerenza
Snoop
Non-MESI

## Slide 20: Request agent
Tipi di richieste:
  Read: coerenti o non coerenti
  Write: coerenti o non coerenti
  Atomic
  Dataless
Read coerente
Read non coerente
Notes: Le operazioni atomiche consentono di inviare un'operazione e l'area di memoria in cui eseguirla, questo consente di aggiornare la memoria in maniera più efficiente.

## Slide 21: Home agent
Controlla tutte le cache del sistema quando c’è una lettura dalla memoria
Ha una struttura dati per capire quale delle RA ha la linea interessata
Invia gli snoop

## Slide 22: Esempio

## Slide 23: Esempio

## Slide 24: Esempio

## Slide 25: Esempio

## Slide 26: Esempio

## Slide 27: Esempio

## Slide 28: Esempio

## Slide 29: Esempio

## Slide 30: Esempio

## Slide 31: Esempio

## Slide 32: Esempio

## Slide 33: Esempio

## Slide 34: Esempio

## Slide 35: Esempio

## Slide 36: Esempio

## Slide 37: Esempio

## Slide 38: Esempio

## Slide 39: CXL vs CCIX
Modello
Dispositivi connessi
Usecase
Consumo energetico

## Slide 40: Obiettivo di CXL & CCIX
Gestione a livello HW della coerenza
Memoria unificata
Trasparenza per il SW
Notes: L'obiettivo di questi due protocolli è creare un'astrazione a livello HW tale che dia al programmatore la visione di più alto livello senza occuparsi della coerenza a più basso livello. Questo consente anche di riutilizzare codice scritto prima di questi protocolli. Ovviamente bisogna considerare la necessità di hardware ulteriore.
Il SW non conosce la struttura sottostante, CXL e CCIX vengono sfruttati senza che il SW abbia idea di cosa ci sia.

## Slide 41: Ucie
Connessione in package
Mappa altri protocolli
Protocollo stacked

## Slide 42: Protocol layer
Può mappare:
  CXL 2.0 e 3.0
  PCIe Gen5 e Gen6
  Streaming Protocol
Trasmette i dati a D2D Adapter attraverso FDI
Modalità di mappatura:
  FLIT
  Raw
Raw Mode
FLIT Mode
Notes: In Raw Mode il Protocol Layer si occupa di CRC, Retry, FEC (Forward Error Correction).
Mentre in FLIT Mode il Protocol Layer predispone le aree, che però verranno popolate dal D2D Adapter.

## Slide 43: Die to die adapter
Trasferire i dati in maniera affidabile
Gestire il MUX in caso di più protocol layer
Gestire lo stato del collegamento
Negoziare protocollo → Link Initialization
Fare il CRC
Gestire Retry

## Slide 44: Die to die adapter – Link initialization
Notes: Stage 0: è specifico per ogni die e avviene in maniera indipendente, consiste nel fare il reset della configurazione precedente;
Stage 1: consiste nel cercare l’altro peer;
Stage 2: si scambiano i parametri di training ottenuti nello stage 1;
Stage 3: è la fase in cui le due parti decidono il protocollo da usare. È divisa in tre parti:
Parte 1: ogni adattatore determina i protocolli che supporta
Parte 2: le due parti si scambiano le capability e decidono il protocollo (PCIe, CXL) e i parametri (Flit, Raw Mode). Nel caso in cui si voglia usare un protocollo non standard, le due parti devono negoziarlo
Parte 3: si passa al Protocol Layer il risultato della parte 2 e può iniziare il trasferimento.

## Slide 45: Logical physical layer
Power Management
Mapping byte-linea
Data lane repair

## Slide 46: Caratteristiche dei package
 | Standard Package | Advanced Package
Transfer rate (GT/s) | 4, 8, 12, 16, 24, 32 | 
Numero di linee | 16 | 64
Bump pitch (µm) | 100-130 | 25-55
Lunghezza canale (mm) | ≤ 25 | ≤ 2

## Slide 47: Interfacce - rdi
Unico
Bidirezionale
Tra D2D Adapter e Logic PHY
Stesso clock tra le due parti

## Slide 48: Interfacce – fdi
Uno per ogni Protocol Layer
Gestione di DLLP per PM, FC, Ack
Stesso clock tra le due parti

## Slide 49: Ucie ad alto livello
Consistente con il protocollo mappato
Retrocompatibile

## Slide 50: Target prestazioni
Metrica | Transfer rate | Standard Package | Advanced Package
Bandwidth per lato del die (GB/s per mm) | 4 GT/s | 28 | 165
 | 8 GT/s | 56 | 329
 | 12 GT/s | 84 | 494
 | 16 GT/s | 112 | 658
 | 24 GT/s | 168 | 988
 | 32 GT/s | 224 | 1317
Latenza (ns) |  | ≤ 2 | 

## Slide 51: DomanDE

## Slide 52: Grazie per l’attenzione